# Приложение № 1 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32

Несекретно

№ 5049 н/с экз.

Генеральный план 
 БАТАМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор

доктор архитектуры

профессор									Щитинский В. А.

Главный инженер института						Шалахина Д. Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						Гришечкина И.Е.

Почетный архитектор России

Руководитель Комплексной

Архитектурно-планировочной мастерской № 4

доктор экономики	 							Юденич Е. В.

Главный архитектор проекта						Зыкина В.Е

Содержание

1. Общие положения	2

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	2

2.1 Социальная инфраструктура	2

2.2 Жилищный фонд	2

2.3 Сельское хозяйство	2

2.4 Транспортная инфраструктура	2

2.5 Инженерная инфраструктура	2

2.5.1 Водоснабжение	2

2.5.2 Водоотведение	2

2.5.3 Электроснабжение	2

2.5.4 Теплоснабжение	2

2.5.5 Газоснабжение	2

2.5.6. Инженерная подготовка территории	2

2.5.7 Связь и телекоммуникации	2

2.6 Организация благоустройства и озеленения территории и обустройства мест массового отдыха населения	2

2.7 Охрана окружающей среды	2

2.8 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	2

1. Общие положения

Разработка генерального плана Батаминского муниципального образования Зиминского муниципального района Иркутской области выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-Ф3 от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003);

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18 июля 2011г.), (редакция, действующая с 1 августа 2011г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая со 2 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями от 18 июля 2011 г.);

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная зашита территорий от затопления и подтопления»:

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

Документы территориального планирования разработанные и утвержденные ранее.

- Схема территориального планирования Иркутской области, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики», 2008г.;

- Схема территориального планирования а Зиминского муниципального района Иркутской области, ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления» (НИПИ Терплан), 2008г.

- Программа социально-экономического развития Батаминского муниципального образования на 2011-2015 гг., утвержденная решением Думы Батаминского муниципального образования от 22.06.2007 г. № 48  (с изменениями от 07.07.2011 г. № 109)

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории муниципального образования, установление и изменение границ населенных пунктов в составе муниципального образования, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Расчетный срок генерального плана – 2032 год, I очередь генерального плана – 2022 год.

Задача генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности, в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие сведения о муниципальном образовании:

Батаминское  муниципальное образование расположено на северо-западе Зиминского района Иркутской области и граничит с Зулумайским, Хазанским, Новолетниковским муниципальными образованиями.

Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» от 16 декабря 2004года №102-оз Батаминское муниципальное образование было наделено статусом сельского поселения и были определены его границы.

В состав Батаминского муниципального образования входит семь населённых пунктов: с. Батама, с. Басалаевка, д. Верхняя Зима, д. Игнай, д. Новоникольск, с. Сологубово, уч. Стибутовский.

Административным центром муниципального образования является село Батама.

Площадь территории муниципального образования составляет  36231,86 га.

Общая численность населения, по состоянию на 01.01.2011 г.,– 1838 человек.

Экономический потенциал территории:

В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики будет основано на организации сети малых предприятий по производству, переработке и закупке у населения сельскохозяйственной продукции, по переработке местных строительных материалов и лесной продукции.

- Прогнозная численность населения: Численность постоянного населения к 2022 году прогнозируется на уровне 1802 чел. и к 2032 году – 1875 чел.

- Развитие транспортной инфраструктуры (линейные объекты) регионального значения и значения района на территории муниципального образования:

В соответствии с положениями утвержденных региональных программных документов и документов территориального планирования на территории муниципального образования планируются следующие мероприятия в отношении дорог общего пользования, находящихся в собственности Иркутской области:

Автомобильные дороги на период до 2022года

- повышение качества дорожного покрытия автомобильной дороги областного значения «г. Зима – Зулумай»;

- повышение качества дорожного покрытия автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д. Никольск»;

Автомобильные дороги на период до 2032 года:

- повышение качества дорожного покрытия автомобильной дороги областного значения «Подъезд к д. Верхняя Зима»;

- повышение качества дорожного покрытия автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д. Игнай».

- Развитие социальной инфраструктуры регионального значения и значения муниципального района на территории муниципального образования:

- Реконструкция учреждения дошкольного образования в с Батама на первую очередь;

- Реконструкция школы в с. Батама и с. Басалаевка на первую очередь;

- Строительство начальной  школы на 60 учащихся в с. Батама на первую очередь

- Строительство ФАП в с. Басалаевка на первую очередь

- Реконструкция ФАП  с. Сологубово на первую очередь;

- Организация отделения социальной помощи на дому в с. Батама на первую очередь;

- Строительство основной школы на 130 учащихся в с. Басалаевка на расчетный срок

- Строительство музыкальной школы на расчетный срок;

- Предложения по установлению границ населенных пунктов и изменению площади земель различных категорий:

Генеральным планом предлагается установление новых границ населенного пункта с. Батама. В земли населенных пунктов предлагается перевести участок, площадью 39 га, расположенный южнее с. Батама. В настоящее время этот участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Площадь территории с. Батама составит 266,0 га.

Проектом предлагается сохранение существующих границ остальных населенных пунктов муниципального образования.

Генеральным планом предлагается изменение структуры земельного фонда, в связи с увеличением земель населенных пунктов.

Наличие и распределение земельного фонда

Батаминского муниципального образования

| № п/п | Наименование категории | Площадь, га | В % по отношению к общей площади МО | Изменение площади, га | Площадь на расчетный срок, га | В % по отношению к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9157,5 | 25,27 | -39,2 | 9118,3 | 25,17 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 681,0 | 1,88 | 39,2 | 720,2 | 1,99 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 39,47 | 0,11 | - | 39,47 | 0,11 |
| 4 | Земли лесного фонда | 25959,61 | 71,65 | - | 25959,61 | 71,65 |
| 5 | Земли водного фонда | 394,28 | 1,09 | - | 394,28 | 1,09 |
| Всего в границах муниципального образования | 36231,86 | 100 | - | 36231,86 | 100,00 |

- Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО в  с. Батама, с. Басалаевка, с. Сологубово.

- Закрытие и рекультивация существующих свалок ТБО.

- Строительство межмуниципального полигона ТБО траншейного типа на расстоянии около 5 км юго-западнее с. Батама, у дороги Батама – Зулумай.

- Организация площадки для таяния снега.

- Организации пункта вторичного сырья  с.Батама.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Мероприятия по охране объектов культурного наследия:

На территории муниципального образования находятся объекты культурного наследия следующих типов:

- Исторические и архитектурные вновь выявленные;

- Археологические достопримечательные места

Эти объекты не находятся в собственности муниципального образования и не являются объектами культурного наследия местного (муниципального) значения. В связи с этим, мероприятия по их сохранению и использованию находятся в ведении Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, являющейся исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и федерального значения.

Проводимые мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия должны обеспечивать сохранность самого памятника, исторической планировки, облика близлежащей среды, исторического ландшафта.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, памятников истории и архитектуры

Администрация Батаминского муниципального образования, а также администрация Зиминского района могут обратиться в Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области с просьбой о разработке и проведении мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

Такими мероприятиями для сохранения перечисленных и сохранившихся  до настоящего времени выявленных объектов культурного наследия являются:

– постановка выявленных объектов на учет, в качестве объектов культурного наследия местного, регионального или федерального значения;

– разработка зон охраны и регламентов для этих зон.

- Основные мероприятия по развитию систем связи:

- Переход на использование для связи между АТС волоконно-оптических кабелей.

- Переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB.

- Расширение спектра почтовых услуг и повышение их качества.

- Основные мероприятия по сокращению ветхого и аварийного жилищного фонда

- Разработка программ ликвидации аварийного и ветхого фонда муниципального образования, для вступления в программы регионального и федерального уровня.

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| Первая очередь |
| 1 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивной площадки | 0,1 га | с. Батама | зона для занятий фнзкультурой и спортом |
| 2 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство стадиона рядом со школой | 0,1 га | с. Басалаевка | зона для занятий фнзкультурой и спортом |
| 3 | организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры | Клуб (реконструкция) | 200 мест | с. Батама | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 4 | обеспечение жителей муниципального образования услугами ветеринарной службы | Строительство ветеринарного участка | 0,2 га | с. Батама | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| Расчетный срок |
| 5 | обеспечение жителей муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство комплекса обслуживания | 0,2 га | с. Батама | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 6 | обеспечение жителей муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство комплекса обслуживания | 0,2 га | с. Басалаевка | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 7 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивного комплекса | 0,5 тыс.м2 | с. Батама | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 8 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивной площадки | 0,1 тыс.м2 | Уч. Стибутовский | зона для занятий фнзкультурой и спортом |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | Местоположение (характеристка) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с. Батама | 2,1тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  |  | с. Басалаевка | 1,1тыс м2 |  |
|  |  |  | д. Верхняя Зима | 0,1тыс м2 |  |
|  |  |  | д. Новоникольск | 0,1тыс м2 |  |
|  |  |  | с. Сологубово | 1,1тыс м2 |  |
| Расчетный срок |
| 2 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с. Батама | 3,9тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  |  | с. Басалаевка | 3,1тыс м2 |  |
|  |  |  | д. Верхняя Зима | 0,6тыс м2 |  |
|  |  |  | д. Игнай | 0,2тыс м2 |  |
|  |  |  | д. Новоникольск | 0,6тыс м2 |  |
|  |  |  | с. Сологубово | 2,5тыс м2 |  |
|  |  |  | уч. Стибутовский | 0,1тыс м2 |  |

## 2.3 Сельское хозяйство

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика (специализация) | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Производство сельскохозяйственной продукции | Реконструкция животноводческих помещений. | с. Батама | Молочное и мясное скотоводство, свиноводство | Зона сельскохозяйственного производства |
| 2 | Производство сельскохозяйственной продукции | Строительство свинарника-маточника на 100 голов свиноматок в СПК «Окинский» (инвестиционный проект) | с. Батама | Свиноводство | Зона сельскохозяйственного производства |
| 3 | Реализация сельскохозяйственной продукции | Организация пунктов приёма (сбора, заготовки) и первичной переработки сельхозпродукции, производимой в ЛПХ. | с. Батама, с. Басалаевка, с. Сологубово | Сбор и переработка сельхозпродукции. | Зона обслуживания сельскохозяйственного производства |
| 4 | Обслуживание отрасли сельского хозяйства | Организация центра агросервисного обслуживания. | с. Батама | Ремонт, прокат, аренда, сельскохозяйственной техники, оборудования и пр. | Зона сельскохозяйственного производства |

## 2.4 Транспортная инфраструктура

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первая очередь |
| 1 | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | Реконструкция улиц в населенном пункте: ул. Молодежная; 1,3 км; ул. Лесная; 0,6 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 1,9 км Общая протяженность 1,5км | с. Батама |
| 2 |  | Реконструкция улиц в населенном пункте: пер. Бахтайский, 1,0 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 1,0 км Общая протяженность 0,5 км | с. Басалаевка |
| 3 |  | Реконструкция улиц в населенном пункте: ул. Победы; 0,83 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 0,83 км Общая протяженность 0,4км | уч. Стибутовский |
| 4 |  | Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 0,1 км | д.Игнай |
| 5 |  | Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 1,2 км | с. Сологубово |
| 6 |  | Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 0,5км | д. Верхняя Зима |
| 7 | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования | повышение качества дорожного покрытия автомобильной дороги Подъезд к д. Новоникольск | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,5км |  |
| 8 |  | Подъезд к д. Верхняя Зима км 2+825, ручей без названия | берегоукрепительные работы (восстановление конусов монолитным бетоном), замена поврежденных МБО на подходах |  |
| 9 |  | Подъезд к д. Верхняя Зима км5+137, река Шанай | берегоукрепительные работы (восстановление конусов монолитным бетоном), замена поврежденных МБО на подходах |  |
| 10 | Обеспечение населения транспортным обслуживанием | строительство крытых павильонов на остановочных пунктах в с. Батама, с. Басалаевка, д. Верхняя Зима и с. Сологубово, а также на трассе областной дороги Зима - Зулумай около населенных пунктов д. Игнай и д. Новоникольск | Общее количество объектов – 8 штук |  |
| 11 |  | строительство автостоянок на территории муниципального образования |  | в с. Батама, с. Басалаевка и с. Сологубово |
| Расчетный срок |
| 1 | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | Реконструкция улиц в населенном пункте: ул. Советская; 1,5 км; ул.Юбилейная; 1,2 км; ул. Ленина; 1,3 км; ул. Комарова; 1,0 км; пер. Коммунистический; 0,6 км; пер. Пионерский; 0,8 км; пер. Рабочий; 0,4 км; пер. Гагарина 0,85 км; дорога на кладбище 0,9 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 8,6 км; Общая протяженность 2,0 км | с. Батама |
| 2 |  | Реконструкция улиц в населенном пункте: ул. Речная; 1,5 км; ул. Андрея Дъяконова 0,6 км; дорога от старого села до нового 1,1 км; ул. Садовая; 0,6 км; пер. Школьный, 0,6 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 4,4 км; Общая протяженность 1,0 км | с. Басалаевка |
| 3 |  | Реконструкция улиц в населенном пункте: ул. Береговая; 1,3 км; пер. Бахтайский, 0,6 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 1,9 км Общая протяженность 0,3 км | д. Игнай |
| 4 |  | Реконструкция улиц в населенном пункте: Ул. Таежная, 1,5 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 1,5 км Общая протяженность 1,3 км | д. Новоникольск |
| 5 |  | Реконструкция улиц в населенном пункте: ул. Центральная; 0,4 км; ул. Береговая; 0,6 км; ул. Речная, 0,5 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 1,5 км Общая протяженность 1,0км | д. Верхняя Зима |
| 6 |  | Реконструкция улиц в населенном пункте: ул. Молодежная; 0,8 км; пер. Шеметовича, 0,45 км; дорога на кладбище, 0,4 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 1,7 км Общая протяженность 0,6км | уч. Стибутовский |
| 7 |  | Реконструкция улиц в населенном пункте: ул. Мира, 0,6 км; пер. Степной, 0,4 км; ул. Российская, 0,3 км; ул. Солнечная, 0,5 км; ул. Школьная, 0,8 км; заезд в новый поселок, 0,4 км. Строительство новых жилых улиц | Устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) Общая протяженность 3,0 км Общая протяженность 1,8км | с. Сологубово |
| 8 | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования | повышение качества дорожного покрытия автомобильной дороги Подъезд к д. Игнай | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,2км |  |

## 2.5 Инженерная инфраструктура

### 2.5.1 Водоснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение, функциональная зона | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | организация водоснабжения населения | Реконструкция водопроводной сети | 1,6км 0,9км 0,7км | с.Батама, с.Басалаевка, с.Сологубово |  |
| 2 |  | Реконструкция водонапорных башен водоснабжения |  | с.Батама, с.Басалаевка, с.Сологубово |  |

### 2.5.2 Водоотведение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение, функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | организация водоотведения | Канализационные сети (строительство) | 4 км. | с.Батама, с.Басалаевка, с.Сологубово |  |

### 2.5.3 Электроснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок |
| 1 | организация в границах муниципального образования электроснабжения | ТП, ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ (реконструкция) |  | По мере износа |  |

### 2.5.4 Теплоснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов муниципального образования | Котельная школы, котельная Дома культуры (реконструкция) | 2 | с.Батама | СЗЗ по высоте трубы |
| 2 | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов муниципального образования | Тепловые сети (реконструкция) |  | с.Батама |  |

### 2.5.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | Характеристика | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов муниципального образования | Газораспределительный пункт (строительство) | По условиям технического задания | СЗЗ 10 м |
| 2 |  | Газопровод высокого давления (строительство) | По условиям технического задания | Зона санитарного разрыва инженерных коммуникаций – 10 м |
| 3 |  | Газопровод низкого давления (строительство) | По условиям технического задания |  |

### 2.5.6. Инженерная подготовка территории

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Для защиты территории от паводков редкой повторяемости | Строительство дамбы обвалования | Протяженность 2,0 км | д. Новоникольск |
| 2 | Для защиты территории от паводков редкой повторяемости | Берегоукрепление | Протяженность 0,8 км | д. Игнай |
| 3 | Для защиты территории от паводков редкой повторяемости | Берегоукрепление | Протяженность 1,8 км | с. Басалаевка |
| 4 | Для защиты территории от паводков редкой повторяемости | Берегоукрепление | Протяженность 0,6 км | д. Верхняя Зима |

### 2.5.7 Связь и телекоммуникации

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Развитие телефонизации в муниципальном образовании | АТСК | 700номеров | с.Батама с.Басалаевка д.Верхняя Зима | Зоны инженерной инфраструктуры |

## 2.6 Организация благоустройства и озеленения территории и обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | назначение | наименование объекта | Характеристика, площадь, га | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| Первая очередь |
| 1 | Озеленение и благоустройство территории | Бульвар к спортивному мини-комплексу | 0,9 | с.Батама | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| 2 | Озеленение и благоустройство территории | Бульвар к реке Шанай | 0,4 | с.Батама | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| 3 | Озеленение и благоустройство территории | Бульвар в створе ул.Речной к реке Зима | 0,4 | с.Басалаевка | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| 4 | Озеленение и благоустройство территории | Сквер у р.Зима | 0,2 | д. Верхняя Зима | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| 5 | Озеленение и благоустройство территории | Сквер у общественного центра | 0,2 | д. Новоникольск | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| 6 | Озеленение и благоустройство территории | сквер у библиотеки | 0,2 | с. Сологубово | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| 7 | Озеленение и благоустройство территории | Сквер у общественного центра по ул.Молодежной | 0,1 | уч.Стибутовский | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| 8 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Рекреационная зона выходного дня детские игровые площадки, пляж | 22 | с. Батама | Зона рекреации |
| 9 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Рекреационная зона выходного дня организация детской площадки пикниковой зоны, кемпинг | 2,7 | с.Басалаевка | Зона рекреации |
| Расчетный срок |
| 1 | Озеленение и благоустройство территории | Сквер по ул.Мира | 0,2 | с. Сологубово | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| 2 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Спортивная рекреационная зона прокладка лыжных трасс организация веревочного экстрим-парка | 15 | с.Басалаевка | Зона рекреации |
| 3 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Рекреационная зона кратковременного отдыха | 4,2 | д. Верхняя Зима | Зона рекреации |
| 4 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Рекреационная зона выходного дня организация детской площадки и пикниковой зоны | 2,7 | д. Игнай | Зона рекреации |
| 5 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Рекреационная зона кратковременного отдыха, организация стадиона, спортивных площадок и детской игровой зоны | 2 | уч.Стибутовский | Зона рекреации |
| 6 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Рекреационная зона выходного дня организация пикниковой зоны | 3,4 | д.Новоникольск | Зона рекреации |
| 7 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Зона кратковременного отдыха, организация детской игровой площадки | 3,5 | д. Новоникольск | Зона рекреации |
| 8 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Рекреационная зона кратковременного отдыха детская площадка | 3,1 | с. Сологубово | Зона рекреации |
| 9 | Создание условий для массового отдыха жителей Батаминского муниципального образования | Спортивная зона рекреации организация стадиона и спортивных площадок | 2,5 | с. Сологубово | Зона рекреации |

## 2.7 Охрана окружающей среды

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация централизо-ванной системы сбора и вывоза бытовых отходов | полигон ТБО | на расстоянии 5 км южнее с.Батама, рядом с дорогой Зима - Зулумай | Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 составляет 500 метров |
|  |  | площадка для таяния снега | восточная часть с.Батама | Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 составляет 100 метров |
| 2 |  | Контейнерные площадки для сбора ТБО от населения | с.Батама, с.Басалаевка, с.Сологубово | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
| 3 | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Пункт приёма вторичного сырья | с.Батама | - |

## 2.8 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение | Функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территории муниципального образования. Совершенствование системы связи и оповещения населения. | АСЦО (автоматизированные системы централизованного оповещения) | комплекс технических средств П-166 | Все населенные пункты муниципального образования | Зоны инженерной инфраструктуры |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га | регионального | местного - муниципального района | местного - муниципального образования |
|  |  | сущ. | проект. | на 2032 г |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые зоны: | 299,3 | 172,5 | 471,8 |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной индивидуальной жилой застройки | 299,3 | 172,5 | 471,8 | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | 12,0 | 3,4 | 15,4 |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 7,2 | 2,8 | 10,0 | - | Музыкальная школа | Комплекс обслуживания, спортивный комплекс, ветеринарный пункт |
| 2.2 | Зона объектов образования | 4,0 | 0,6 | 4,6 | - | Основная и начальная школы | - |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 0,8 | - | 0,8 | - | Фельдшерско-акушерский пункт | - |
| 3 | Зоны производственного использования: | 14,4 | -6,2 | 7,2 |  |  |  |
| 3.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов | 14,4 | -6,2 | 7,2 | - | Малые предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятие по переработке дикоросов |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: | 9281,0 | 76,0 | 9212,5 |  |  |  |
| 4.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | 26,0 | 16,0 | 42,0 |  | свинарник-маточник, пункты приёма (сбора, заготовки) и первичной переработки сельхозпродукции, производимой в ЛПХ, центр агросервисного обслуживания. |
| 4.2 | Зона сельскохозяйственных угодий | 8930 | - | 8910 |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 4.3 | Зона для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 45,0 | 60,0 | 105,0 |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 4.4 | Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства | 280,0 | - | 155,5 |  |  | ЛПХ |
| 5 | Зоны рекреационного использования: | 26601,2 | 97,0 | 26471,2 |  |  |  |
| 5.1 | Зона лесов | 23559,9 | 50,0 | 23609,9 | - | - | - |
| 5.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 0,0 | 2,6 | 2,6 |  |  | Объекты благоустройства |
| 5.3 | Зона для занятий физкультурой и спортом | 1,8 | 3,0 | 3,2 |  |  | плоскостные спортивные сооружения (стадион и спортивные площадки) |
| 5.4 | Зона объектов рекреации и туризма | 1,0 | 45,0 | 67,7 |  |  | объекты для массового отдыха населения |
| 5.5 | Зона акваторий | 120,0 | - | 120,0 |  |  |  |
| 5.6 | Зона прочих территорий природного ландшафта | 2920,2 | - | 2667,8 |  |  |  |
| 6 | Зоны специального назначения: | 13,0 | 5,0 | 18,0 |  |  |  |
| 6 | Зона ритуального использования | 5,0 | 2,0 | 7,0 |  |  | Объекты ритуального использования |
| 6.2 | Зона складирования и захоронения отходов | 8,0 | 3,0 | 11,0 |  | Полигон ТБО | Площадка для таяния снега |
| 7 | Зона зеленых насаждений специального назначения | 0,0 | 15,8 | 15,8 |  |  |  |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,0 | 1,0 | 2,0 |  |  | Остановочный пункт |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | 10,0 | 8,0 | 18,0 |  |  | Объекты энергоснабжения, водоснабжения, водотведения и связи |
|  | ИТОГО | 36231,86 | 373,0 | 36231,86 |  |  |  |

# Приложение № 2 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32

# Приложение № 3 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32

# Приложение № 4 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32

# Приложение № 5 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32

# Приложение № 6 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32

# Приложение № 7 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32

# Приложение № 8 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32

# Приложение № 9 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32

# Приложение № 10 к решению Думы

# Батаминского МО от 18.10.2013.№32